## Slide 1
Comunicações Ópticas
Tecnologia, Sistemas & Redes
mês/2003
Felipe Rudge Barbosa
Fundação CPqD
Campinas SP
BRASIL

## Slide 2: Optical Communications – Redes Ópticas
Introdução Geral 
  tecnologias ópticas & evolução histórica;
  - aplicações
Bases Tecnológicas 
  componentes ativos e passivos;
  amplificadores e roteadores
Redes Óticas de Transporte e Acesso
  redes WDM (tronco e metro)
  redes óticas acesso
  redes fotônicas

## Slide 3: Optical Communications – Redes Ópticas
Redes Ópticas WDM
Fibras Ópticas
Central B
(comutação e
roteamento)
Rede Acesso A
Rede Acesso B
Rede Acesso C
Rede Tronco
(Anéis SDH)
Central A
(comutação e
roteamento)
Central N
Rede Acesso N

## Slide 4
Longa Distancia
Metro
Acesso
Natureza & Extensão
Optical Communications – Redes Ópticas

## Slide 5: Optical Communications – Redes Ópticas
Barramento
Estrela
Malha
Anel
Topologias de Redes
nós da rede

## Slide 6: Optical Communications – Redes Ópticas WDM
Redes com Vários Comprimentos de Onda
(Nós Digitais com Conversão Opto-Eletrica)
== solução WDM 1a. Geração ==
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC
DXC

## Slide 7: Optical Communications – Redes Ópticas WDM
Redes com Vários Comprimentos de Onda
(Nós Ópticos sem Conversão Opto-Elétrica)
== solução WDM 2a. Geração ==
OXC
OXC
OXC
OADM
OADM
OADM

## Slide 8: Optical Communications – Redes Ópticas WDM
Rede Omega-CPqD – Longa Dist./Metro (tronco)
WDM Network
Roteamento Óptico
e Proteção Óptica
e a Rede Giga...

## Slide 9
FTTC/ FTTCb
FTTH/ FTTB
HFC
Host Dig.
ER
ONU
Fibra
Metal
UR
UR
coax
par trç.
Provedor
Central
FL MS
NóOp
Fibras e mais fibras
(OLT)
ONU
(ONT)
FTTA
Central Comutação
e Roteam.
Public
servs.
(ODN)
ODN
Rede Óptica Acesso (híbrida - topol. estrela)
OLT  ODN  ONU
Optical Communications – Redes Ópticas Acesso

## Slide 10
Camada
Óptica –
Múltiplos
lambdas WDM ou Múltiplas
Fibras
Video-IP
Broadcast /
VoD
10/100Mbps
INTERNET
Transporte
Óptico
dezenas ou
centenas de usuários
~alguns km
~centenas de
usuários
Roteador c/
Multiplas Portas GbE
Roteadores c/
2 Portas GbE
Multiplas Portas 10/100
Roteador c/
4 Portas GbE
Multiplas Portas 10/100
Redes Ópticas
Metro-Acesso
“ultima geração”
=> IP sobre WDM
PSTN
(RTPC)
“Cost issues...”
Anel óptico
Topologia
estrela-anel
Head-end
Mux/Demux
Óptico
wireless systems 2G-3G

## Slide 11
Optical Packet Networks -
EFMA (Eth First-Mile Alliance)
  http://www.ieee802.org/3/efm/index.html ; www.efmalliance.org
  Since November 2000 more than 200 individuals from over 80 companies have participated in an IEEE study group, which formally became the IEEE 802.3ah EFM Task Force in September 2001
  performance in triple-play is best for EPON; but an enormous legacy of telephone companies holds APON as a straightforward solution...
it should be noted that both European and American (as well as Asian) companies participate actively in APON and EPON.

## Slide 12
então temos,
redes ópticas de pacotes = redes de fibras ópticas com tecnologias de transporte de pacotes de informação; são as redes disponíveis hoje; roteadores IP/ transporte Ethernet/ transmissão WDM;
redes de pacotes ópticos = redes de fibras ópticas com arquitetura funcional de chaveamento ótico de pacotes de luz, portanto na própria camada óptica; representam uma ruptura com as redes atuais, mas não são incompatíveis com elas; transmissão WDM
Optical Packet Networks -

## Slide 13
WDM
-routing
OxC
OxC
OxC
packet
switching
packet
switching
packet
switching
packet
switching
g
k
j
OxC
Future Evolution of Optical Networks…
Backbone
Metro-Access
Metro-Access
Metro-Access
Metro-Access

## Slide 14
ONUs
FTTB/C
FTTA
RBS
Fibre everywhere...
Optical Node
Add/drop optical packet
Optical Node
Add/drop
optical packet
Fibras simples
Fibras duplas
Nó i
Nó j
Nó k
Optical Node
f i
f j
Future Optical Access Network
Photonic Networks – Redes Ópticas Metro-Acesso

## Slide 15
Electronic Control
Optical
Switches
Header Recognition
From
Local Access
To
Local Access
Node Structure – functional
Input
Fibers
Output
Fibers
i 1
i 2
o 2
o 1
Add
Drop
Redes de Pacotes Ópticos

## Slide 16
Optical Packet Switching & Routing
Opt Sw 1 -
HRC & LDC on
Opt Sw 2 -
HRC on (drop)
Redes de Pacotes Ópticos
i
f
header
payload
Switch
Switch
and drop

## Slide 17
Optical Circuit switching (streaming communication)
  the high capacity / high reliability solution for WDM backbone; [low-speed: several ms ; 10-100 ms]
Optical Burst Switching (reserved/released capacity)
  optimization of installed capacity; improved granularity; smooth technological transition; [moderate speed: fraction of ms ; ~100 s]
Optical Packet Switching
  the most flexible, best use of installed capacity; highest granularity; significant cost issues in technological transition; [very fast switching: few s or less !]
New Transport concepts (into Optical Networks)

## Slide 18: Optical Communications – Redes Ópticas - final
Ou seja, hoje os Sistemas Óticos estão estabelecidos como:
  A única opção de altíssima capacidade (throughput) nas redes longa distancia e metropolitanas;
  Altíssima confiabilidade e permanência
  Redes ópticas de acesso (último kilômetro) cada vez mais perto do usuário final ...
  Banda passante maior que qualquer outro meio; menor custo por bit // por assinante.
  Permitiram o desenvolvimento mundial da Internet, e viabilizaram telecomunicações como uma das maiores atividades econômicas do planeta (junto com TI ).
  Excelente custo-beneficio, embora custo “elevado”...
  lembrando sempre que,
  Combinação/composição com outras tecnologias é sempre necessária e benvinda !!
Conclusão

## Slide 19
Felipe Rudge (e colaboradores)
rudge@cpqd.com.br
tel.: +55(19) 3705-6506
Rod. Campinas–Mogi-Mirim, km 118
13086-902 - Campinas – SP BRASIL
www.cpqd.com.br
Gratos pela atenção! (Thanks for coming)
Conheçam o CPqD …

## Slide 20: Optical Communications – Redes Ópticas
==>> Fim